## Slide 1: Технологични (антропогенни) бедствия (аварии, крупни производствени аварии)

## Slide 2: След Втората световна война в България бяха изградени много предприятия на химическата и фармацевтичната промишленост, металургията, машиностроенето и т.н. Характерни за много от тях са:
Ниско технологично ниво;
Висока степен на амортизация;
Неефективна организация на производствения процес;
Увеличение на рисковите ситуации

## Slide 3
Крупните промишлени аварии протичат като:
токсични изхвърляния;
пожари;
взривове;
Много често те са комбинирани:
Пожари с токсични изхвърляния;
Взривове с токсични изхвърляния;
Пожари с взривове.

## Slide 4
Авариите, възникнали в резултат на стихийни природни бедствия (земетресения, наводнения), протичат по – тежко. Разрушават се цели промишлени обекти, резервоари, цистерни, създаващи обширни огнища на химическо замърсяване.

## Slide 5
Вид промишленост | Токсични съединения, изхвърляни в атмосферата
Химическа индустрия, вкл. фармацевтична и парфюмерийна | Неорганични киселини, хлор, амоняк, фосген, нефт и нефтопродукти, органични разтворители, хлорирани въглеводороди, СО, СО2, цианиди, азотни окиси, серни окиси и др.
2. Металургия | Доменен газ (СО-30 %, СО2-30% , СН4-10% и др.); Н2S, азотни окиси, сяроводород
3. Текстилна индустрия | Продукти на горене на синтетични влакна и пластмаси – цианиди, акрилвинил, азотни окиси, СО, СО2, фосген, формалдехид и др.

## Slide 6
Вид промишленост | Токсични съединения, изхвърляни в атмосферата
4. Хранително-вкусова промишленост | Амоняк, фреони (фосген) и др.
5. Пречиствателни станции | СН4, СО2, Н2S, Cl2

## Slide 7
Вид промишленост | Токсични съединения, изхвърляни в атмосферата
6. Земеделие | Пестициди (фосфорорганични, хлорорганични, тиокарбамати и др.), изкуствени торове, цианиди и др.
7. Транспорт | Хлор, амоняк, киселини и основи, органични разтворители, нефт и нефтопродукти, цианиди и др.

## Slide 8: Химическите вещества, постъпващи в биосферата при промишлени аварии могат да бъдат обособени в 3 групи:
1. Силно токсични | Циановодородна киселина, фосген, хлор, амоняк, азотни окиси и др.
2. Леснозапалими | Нефт и нефтопродукти, органични разтворители и др.
3. Взривоопасни | Сяроводород, дихлоретан, винилхлорид, нефтопродукти и др.

## Slide 9: Токсичната опасност от химическите вещества, отделяни в биосферата при промишлени аварии зависи от някои физически свойства и от тяхната биологическа активност:
Способност за разсейване;
Устойчивост в околната среда;
Степен на приложение в промишлеността;
Токсичност;
Способност за проникване в организма;
Наличие на отдалечени ефекти (канцерогенен, мутагенен, тератогенен, ембриотоксичен);
Отношение на броя на пострадалите към броя на починалите в случаи на авария;

## Slide 10: 1. Способност за разсейване
Способността за разсейване зависи от някои физически свойства на химическите съединения, като:
Налягането на парите;
Температура на изпарение
и т.н.
Тези свойства от своя страна определят бързината, с която се развива отравянето след аварията.

## Slide 11
Висока степен на разсейване имат някои втечнени газове – хлор, амоняк и др.
Фосгенът притежава ниска способност за разсейване при една и съща температура (поради по – ниския си парен натиск).
Слаболетливите течности и твърдите вещества имат ниска способност за разсейване. За тяхното диспергиране са необходими външни сили – взрив или поток от пари, които активно взаимодействат с тях.

## Slide 12: 2. Устойчивост
Тя зависи главно от молекулното тегло – по – леките от въздуха газове са по – неустойчиви.
Примери за неустойчиви ОВ: въглероден окис, циановодородна киселина

## Slide 13: Биологичният ефект на токсичните вещества се определя от:
тяхната токсичност
способност за проникване в организма
наличие на отдалечени ефекти
от отношението (коефициента):
Брой на пострадалите
Броя на загиналите

## Slide 14
Маршал предлага метод за определяне на токсичната опасност на промишлените отрови при аварийни условия въз основа на изброените физични и биологични показатели.
Максималното значение на тези 7 фактора се оценява така:
Токсичност – до 8 т.
Приложение в стопанската дейност – до 4 т.
Останалите 5 фактора – до 2 т.

## Slide 15: Класификация на ОВ с аварийно значение
За целите на диагнозата и терапията на острите отравяния при аварийни условия, успешно могат да се прилагат класификациите, използвани в клиничната токсикология.
Те са изградени на 2 основни принципа:
Класификации на токсичните съединения според химичната им структура
Класификации на отравянията по клиничната картина

## Slide 16: За целите на МБС е удобна класификацията на Лужников и Костомарова. В нея отровните съединения са групирани по най – характерните им клинични прояви в 6 групи:
І. Отровни вещества с нервно-паралитично действие – фосфорорганични съединения, карбамати и др.
ІІ. Отровни вещества с общотоксично действие – въглероден окис, цианиди и др.
ІІІ. Отровни вещества със задушливо действие – амоняк, хлор, фосген, азотни окиси и др.

## Slide 17: За целите на МБС е удобна класификацията на Лужников и Костомарова. В нея отровните съединения са групирани по най – характерните им клинични прояви в 6 групи:
ІV. Отровни вещества с наркотично (кожно-резорбционно) действие – алифатни въглеводороди, ароматни въглеводороди, сяроводород и др.
V. Отровни вещества с раздразващо действие (иританти) – неорганични киселини (H2SO4, HCl, HNO3)
VІ. Отровни вещества с психотропно действие – LCD, BZ, хашиш и др.

## Slide 18
Отравянията при аварийни условия се делят условно на:
 леки
средно тежки
 тежки
 мълниеносни
Отравянията, които протичат с усложнения – пневмонии, чернодробна и бъбречна недостатъчност и др. се класифицират към тежките форми на отравяне.

## Slide 19
Пожарите, придружаващи често промишлените аварии, са причина за масови тежки изгаряния.
 Крупните пожари се различават от обикновените по високата интензивност на горене и голямата скорост, с която се разпространяват.
 При тях изгарят големи количества вещества, използвани като изходни суровини или получавани в производствения процес като междинни и крайни продукти и газове.

## Slide 20: Комбинирани увреждания на организма вследствие на КПВ, протичащи едновременно с токсични изхвърляния, пожари и взривове:
отравяния с изгаряния
отравяния с механична травма
отравяния с изгаряния и механични травми
Те протичат по – тежко от чистите увреждания и изискват специален подход при решаване на въпроса на медицинското осигуряване в комбинирани огнища на поражения.